|  | Aplicación |
| --- | --- |
|  | Desarrollado para el sector de construcción aunque su campo primordial es el sector de la madera y sus derivados. |

## Características principales

Se trata un sencillo, portátil y manejable instrumento capaz de determinar con gran exactitud el grado de humedad de la madera. Esta precisión se obtiene debido a que cuenta con 8 escalas en las que se agrupan más de 150 tipos de madera diferentes.

La escala A del Timbermaster sirve para medir la humedad del corcho.

El resultado se obtiene a través del contacto de sus dos electrodos con la superficie a medir y se visualiza digitalmente en un display de gran tamaño. La resolución es de 0,1. Su rango, de 6 a 99,9%

Existe un modelo que mide la humedad y otro que, además, mide la temperatura entre -10ºC y 40ºC.

Su pequeño tamaño (180x28x49 mm) y su reducido peso (150 gramos) lo convierten en un modelo portátil y de sencillo transporte.

## Equipamiento básico

Dos modelos posibles:

- PRO-TIMBERMASTE (BLD5602 sin temperatura) se suministra con los siguientes elementos:

*   Estuche

*   Equipo Timbermaster

*   Patrón de verificación

*   Agujas de repuesto

*   Listado de tipos de Madera que comprende cada escala

-   Manual de instrucciones en castellano.

- PRO-TIMBERMAS-T (BLD5601 mide temperatura) además de lo anterior incluye:

*   Sonda de Temperatura, para compensación automática de la humedad.

## Otros accesorios disponibles

- PRO-BLD5000 Electrodo de martillo

- PRO-BLD5018 Sonda de medición de humedad en profundidad (14 cm).

- PRO-BLD5020 Sonda de medición de humedad en profundidad (24 cm).

Certificado de calibración

ZPCI021   Calibración Higrómetro de Contacto  con  trazabilidad

## Cómo pedir

Existen dos modelos:

Cod. PRO-TIMBERMASTE  
        Medidor de Humedad en Madera Timbermaster BLD5602 (sin temperatura)

Cod. PRO-TIMBERMAS-T 
        Medidor de Humedad en Madera Timbermaster T BLD5601 (mide temperatura)

Los componentes de cada uno de ellos están especificados en el apartado “equipamiento básico”. Sin embargo pueden ser solicitados los accesorios descritos para los casos específicos a los que se refieren.

Imágenes de algunos de los accesorios posibles

Imagen de BLD5000

# Text boxes

### Higrómetros de contacto

### BLD5601 / BLD5602 Higrómetro Timbermaster para Maderas